| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0556 |
| --- | --- |
| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_VC_CAM_03 |
| Název školy | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II |
| Autor | Martin Vacek |
| Tématická oblast | Programování CNC strojů a CAM systémy |
| Téma | Soustružení úkosů, vrtání |
| Ročník | třetí |
| Datum tvorby | říjen 2012 |
| Anotace | Dokument navazuje na VY_32_INOVACE_VC_CAM_2 a ukazuje zkosení hran a vrtání na soustruhu v řídicím systému S2000. Dokument zároveň slouží jako zadání pro skupinu žáků. Předpokládá se základní znalost zápisu programů ve formátu ISO. |

### Zkosení hran, vrtání

- otevřete předchozí práci Příjmení 01 CAM soustružení 1

- zkoste vnější hrany 0,5x45°

- navrtejte a vyvrtejte díru ø10x23, použijte nástroje @stredici a @vrtaks

- vrtáky programujte pouze v ose Z

- program uložte pod názvem Příjmení 02 CAM soustružení 2 do složky Dokumenty

- hotovou práci zkopírujte do své složky

Začátek programu:

G29 Zkoseni hran, vrtani

G29 Jmeno Prijmeni

Použití vrtáků v programu:

...

G0 X100 Z100		- odjezd před výměnou nástroje

G0 X0 Z100

G29 @stredici

M6 T2			- výměna na nástroj T2

M3 S3000			- roztočení vřetene doprava na 3000ot/min

...       F60

...

...

G0 Z100			- odjezd před výměnou nástroje

G29 @vrtaks

M6 T3

M3 S1200

...       F25

...

Odevzdat:

- soubory Příjmení 02 CAM soustružení 2.suf

Příjmení 02 CAM soustružení 2.set

Ukázka programu pro zadání č.1

G29 Zkoseni hran, vrtani

G29 Jmeno Prijmeni

G0 X100 Z0

M6 T1

M4 S1200

G0 X24 Z0			-soustružení čela a válcových ploch

G1 X0 Z0 F120			z předchozí práce

G0 X0 Z1

G0 X20 Z1

G1 X20 Z-35

G1 X24 Z-35

G0 X24 Z1

G0 X15 Z1

G1 X15 Z-25

G1 X24 Z-25

G0 X24 Z1

--------------------------------------------------------------

G0 X14 Z1			-zkosení hrany na ø15

G1 X14 Z0

G1 X15 Z-0.5

G0 X19 Z-0.5		-zkosení hrany na ø20

G0 X19 Z-24

G1 X19 Z-25

G1 X20 Z-25.5

G0 X21 Z-25.5		-zkosení hrany na ø22

G0 X21 Z-34

G1 X21 Z-35

G1 X22 Z-35.5

G0 X100 Z-35.5

G0 X100 Z100

G0 X0 Z100

G29 @stredici

M6 T2			-výměna nástroje na středicí vrták

M3 S3000			-roztočení vřetene doprava na 3000ot/min

G0 Z1

G1 Z-5 F60		-navrtání do hloubky 5 posuvem 60mm/min

G0 Z100

G29 @vrtaks

M6 T3			-výměna nástroje na šroubovitý vrták

M3 S1200			-roztočení vřetene doprava na 1200ot/min

G0 Z1

G1 Z-23 F25		-vrtání do hloubky 23 posuvem 25mm/min

G0 Z100

G0 X100 Z100

M6 T1

M30

Ilustrace: archiv autora