| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0556 |
| --- | --- |
| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_VC_CAM_06 |
| Název školy | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II |
| Autor | Martin Vacek |
| Tématická oblast | Programování CNC strojů a CAM systémy |
| Téma | Korekce zleva a zprava při frézování |
| Ročník | třetí |
| Datum tvorby | březen 2013 |
| Anotace | V dokumentu je ukázáno použití korekcí zleva a zprava při frézování, dokument zároveň slouží jako zadání pro skupinu žáků. Předpokládá se základní znalost zápisu programů ve formátu ISO. |

### Korekce zleva a zprava při frézování

- zpracujte program pro obrábění součásti dle výkresu

CAM 3SP test frézování 2 A B C D 2009-2010.idw

- dodržujte číslování nástrojů a řezné podmínky

- použijte správně korekci zleva nebo zprava, konturu obrobte na jeden záběr

- přiložte vytištěný výpočet řezných podmínek pro všechny nástroje

- hotovou práci zkopírujte do své složky

Zadání zvolte podle připojené tabulky

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadání | D | C | B | C | C | B | D | B | A | D | A |

Začátek programu:

( Frezovani – korekce zleva a zprava, zadani A, B, C, D

( Jmeno Prijmeni

Odevzdat:

- soubor Příjmení Frézování 2.fcb

- výpočet řezných podmínek

### Použití korekcí G41 a G42 v programu

- najet na výchozí bod mimo obrobek (bez korekce středem nástroje)

- zařadit korekci zleva nebo zprava

- funkcí G1 najet na výchozí bod kontury (obvodem, korekce zařazena)

- popsat obráběný obrys pomocí funkcí G1, G2, G3

- po uzavření obrysu zrušit korekci pomocí G40

- odjet G0 do výchozího bodu mimo obrobek (středem, korekce vypnuta)

M6				T16		čelní válcová fréza ø16

M3				S800

G0	X65	Y0	Z100			výchozí bod mimo obrobek

G0			Z4			nájezd na hloubku

G41						zařazení korekce zleva

G1	X45	Y0		F64		výchozí bod na kontuře

G1	X45	Y27

G2	X37	Y35		R8

G1	X37	Y35

G2	X45	Y27		R8

G1	X45	Y27				tvar	kontury pomocí

G2	X37	Y35		R8			G1, G2, G3

G1	X37	Y35

G2	X45	Y27		R8

G1	X45	Y0

G40						zrušení korekce

G0	X65	Y0				návrat do výchozího bodu

mimo obrobek

G0			Z100

Přílohy:

CAM 3SP test frézování 2A.pdf – zadání A ve formátu PDF

CAM 3SP test frézování 2B.pdf – zadání B ve formátu PDF

CAM 3SP test frézování 2C.pdf – zadání C ve formátu PDF

CAM 3SP test frézování 2D.pdf – zadání D ve formátu PDF

Ilustrace: archiv autora