| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0556 |
| --- | --- |
| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_VC_CAM_07 |
| Název školy | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II |
| Autor | Martin Vacek |
| Tématická oblast | Programování CNC strojů a CAM systémy |
| Téma | Podprogramy |
| Ročník | třetí |
| Datum tvorby | únor 2013 |
| Anotace | V dokumentu je ukázáno použití podprogramů při CNC frézování. Předpokládá se základní znalost zápisu programů ve formátu ISO. |

### Podprogramy

Podprogramy zjednodušují a zkracují programování opakujících se bloků programu. Opakující se úsek zapíšeme jako podprogram a můžeme jej použít vícekrát případně na více místech programu.

Použití podprogramů bude ukázáno v řídícím systému Mikroprog F firmy Mikronex.

### Struktura programu při použití podprogramů

Při použití podprogramů je celý program rozdělen na tzv. hlavní program a podprogram, případně několik různých podprogramů. Hlavní program je vždy jen jeden, počet podprogramů není pro běžné použití omezen.

### Funkce pro práci s podprogramy

M30 – konec hlavního programu

M17 – konec podprogramu

G26	L	H – skok do podprogramu na řádku L s počtem opakování H

### Běh programu při použití podprogramu

Použití podprogramů si ukážeme na frézování drážky do hloubky 3 po hloubkách třísky 1. Tvar drážky se tedy bude frézovat třikrát s postupným přírůstkem hloubky.

Změnu hloubky zapíšeme pomocí přírůstkového programování nebo pomocí parametru. Dále budou ukázány oba způsoby.

### Frézování drážky

změna hloubky pomocí přírůstkového programování

N5	G0	X0	Y0	Z100

N10	M6	T8				- drážkovací fréza ø8

N20	M3	S2000

N30	G0	X7.5	Y7.5

N40	G0	Z1

N50	G1	Z0	F100

N60	G26	L90	H3			- skok do podprogramu na řádku 90

N70	G0	Z100

N80	M30					- konec hlavního programu

N90	G91					- přírůstkové souřadnice

N100	G1	Z-1				- změna hloubky o Z-1

N110	G90					- absolutní souřadnice

N120	G1	Y72.5

N130	G1	X92.5			- tvar drážky bez adres Z

N140	G1	Y32.5

N150	G3	X67.5	Y7.5	R25

N160	G1	X7.5

N170	M17					- konec podprogramu

### Frézování drážky

změna hloubky pomocí parametru

N5	P1=0					- definování parametru P1

N10	G0	X0	Y0	Z100

N20	M6	T8				- drážkovací fréza ø8

N30	M3	S2000

N40	G0	X7.5	Y7.5

N50	G0	Z1

N60	G1	Z0	F100

N70	G26	L100	H3		- skok do podprogramu na řádku 100

N80	G0	Z100

N90	M30					- konec hlavního programu

N100	P1=P1-1				- snížení parametru P1 o 1

N110	G1	ZP1				- zavrtání do hloubky P1

N120	G1	Y72.5

N130	G1	X92.5			- tvar drážky bez adres Z

N140	G1	Y32.5

N150	G3	X67.5	Y7.5	R25

N160	G1	X7.5

N170	M17					- konec podprogramu

Ilustrace: archiv autora

# Text boxes

hlavní program

hlavní program

podprogram

1. podprogram

2. podprogram

3. podprogram