| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0556 |
| --- | --- |
| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_VC_CAM_11 |
| Název školy | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II |
| Autor | Martin Vacek |
| Tématická oblast | Programování CNC strojů a CAM systémy |
| Téma | Příprava součásti pro obrábění |
| Ročník | čtvrtý |
| Datum tvorby | říjen 2011 |
| Anotace | V tomto dokumentu je ukázána příprava modelu součásti v programu Autodesk Inventor 2008. Součást bude dále použita pro obrábění v CAM systému SURFCAM Velocity 3. Dokument je zpracovaný formou tutoriálu a složí zároveň jako zadání pro skupinu žáků. Předpokládá se základní znalost rozhraní systému Autodesk Inventor. |

### Návrh součásti pro dvouosé frézování

Zpracujte v Autodek Inventor model součásti podle následujícího zadání. Rozměry zvolte podle připojené tabulky, ostatní rozměry jsou volné. Při kreslení náčrtů dodržujte vazby. Při tvorbě děr používejte důsledně funkci Díra.

Hotový model uložte s názvem

Příjmení 2osé součást 1.ipt

|  | A | B | C | D1 | D2 | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 65 | 45 | 8 | 4 | 4 | 25 | 6 |
| 2 | 65 | 50 | 8 | 4 | 4 | 25 | 6 |
| 3 | 65 | 52 | 8 | 5 | 4 | 27 | 8 |
| 4 | 65 | 55 | 10 | 5 | 4 | 27 | 8 |
| 5 | 65 | 60 | 10 | 5,5 | 4 | 30 | 10 |
| 6 | 65 | 65 | 10 | 5,5 | 4 | 30 | 10 |
| 7 | 85 | 63 | 12 | 6,5 | 5 | 35 | 12 |
| 8 | 85 | 67 | 12 | 6,5 | 5 | 35 | 12 |
| 9 | 85 | 72 | 12 | 5,5 | 5 | 40 | 10 |
| 10 | 85 | 75 | 10 | 5,5 | 5 | 40 | 10 |
| 11 | 85 | 80 | 10 | 5 | 5 | 42 | 8 |
| 12 | 85 | 85 | 10 | 5 | 5 | 42 | 8 |
| 13 | 100 | 75 | 12 | 8 | 6 | 48 | 12 |
| 14 | 100 | 80 | 12 | 8 | 6 | 48 | 12 |
| 15 | 100 | 82 | 12 | 6 | 6 | 50 | 10 |
| 16 | 100 | 85 | 10 | 6 | 6 | 50 | 10 |
| 17 | 100 | 95 | 10 | 6,5 | 6 | 55 | 10,5 |
|  | A | B | C | D1 | D2 | E | F |
| 18 | 100 | 100 | 10 | 6,5 | 6 | 55 | 10,5 |
| 19 | 125 | 90 | 12 | 8 | 8 | 65 | 15 |
| 20 | 125 | 95 | 12 | 8 | 8 | 65 | 15 |
| 21 | 125 | 100 | 12 | 8,5 | 8 | 70 | 20 |
| 22 | 125 | 105 | 15 | 8,5 | 8 | 70 | 20 |
| 23 | 125 | 110 | 15 | 10,5 | 8 | 72 | 22 |
| 24 | 125 | 120 | 15 | 10,5 | 8 | 72 | 22 |
| 25 | 150 | 100 | 15 | 10,5 | 10 | 65 | 20 |
| 26 | 150 | 110 | 15 | 10,5 | 10 | 65 | 20 |
| 27 | 150 | 120 | 15 | 10,5 | 10 | 68 | 22 |
| 28 | 150 | 125 | 15 | 12 | 10 | 68 | 24 |
| 29 | 150 | 135 | 16 | 12 | 10 | 75 | 24 |
| 30 | 150 | 150 | 16 | 12 | 10 | 75 | 25 |
| 31 | 165 | 135 | 16 | 13 | 10 | 85 | 25 |
| 32 | 165 | 140 | 16 | 13 | 10 | 85 | 25 |

Nakreslete obdélník podle zadaných rozměrů. Levý přední roh obdélníka bude ležet v počátku souřadnic, pro tento roh použijte vazbu Pevný.

Náčrt vysuňte směrem dolů. Počátek souřadnic součásti bude tedy ležet na horní ploše součásti v levém předním rohu

Zaoblete rohy součásti zvoleným poloměrem.

Zvolte nový náčrt na horní ploše součásti, do náčrtu se automaticky promítne obrys horní plochy a středy zaoblení.

Použijte funkci Díra a promítnuté středy použijte jako středy vložených děr. Vyberte díru s válcovým zahloubením pro šroub s hlavou s vnitřním šestihranem (imbus), rozměr šroubu použijte dle zadání.

Zpracujte boční výřez součásti pomocí vysunutí příslušného náčrtu.

Zaoblete vnitřní rohy výběru zvoleným poloměrem.

Vložte do výřezu zbývající díry. Postupujte podobně jako v předchozím případě, dodržte zadané rozměry.

Hotové součásti přiřaďte materiál. Z přiřazeného materiálu se mimo jiné vypočte hmotnost součásti. Tato hmotnost se automaticky objeví i na výkresu součásti.

Z hotového modelu součásti zpracujte výrobní výkres. Použijte vzor ISO-SPS.

Přídavky na obrábění budou z horní strany 3mm, z bočních stran 5mm na každou stranu a ze spodní strany 7mm.Rozměry polotovaru případně upravte na „rozumná“ čísla.

Výkres uložte s názvem Příjmení 2osé součást 1.idw a vytiskněte

Zpracování výkresu není podrobněji zpracováno. Vychází se zde ze znalostí získaných v předmětu Technické kreslení.

Použité nástroje Autodesk Inventor

Model		-	Vysunout

-	Zaoblení

-	Díra

Výkres	-	Výkresové pohledy 	-	Základní pohled

-	Promítnutý pohled

-	Pohled řezu

-	Detail

-	Poznámky výkresu		-	Obecná kóta

-	Středová značka

-	Popis díry/závitu

Odevzdat:

Příjmení 2osé součást 1.ipt

Příjmení 2osé součást 1.idw

vytištěný výkres součásti

Nejčastější chyby při zpracování úlohy:

- chybné umístění náčrtu vzhledem k počátku souřadnic. Po přenesení modelu součásti do CAM systému je třeba umístění opravit.

- nesprávný postup při zpracování děr např. vysouváním kružnic. Odbourat špatné návyky a využívat všechny možnosti moderních 3D CAD systémů.

- nedodržení pořádku při ukládání souborů. Soubor výkresu je závislý na souboru s modelem, při nesprávné manipulaci se soubory dochází ke ztrátě těchto závislostí. Všechny soubory k příslušné úloze ukládat do jedné složky, nepřesouvat je a neměnit jejich názvy.

Ilustrace: archiv autora