| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_VC_CAM_14 |
| --- | --- |
| Název školy | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II |
| Autor | Martin Vacek |
| Tématická oblast | Programování CNC strojů a CAM systémy |
| Téma | Program pro dvouosé frézování 1 |
| Ročník | čtvrtý |
| Datum tvorby | listopad 2011 |
| Anotace | Dokument navazuje na VY_32_INOVACE_VC_CAM_11 a ukazuje obrábění součásti v CAM systému SURFCAM Velocity 3. První část seznamuje s frézovacími operacemi, vrtání a výstup do NC programu je uveden v navazující části. Dokument je zpracovaný formou tutoriálu a složí zároveň jako zadání pro skupinu žáků. Předpokládá se základní znalost rozhraní systému SURFCAM. |

### Dvouosé frézování 1

Zpracujte v SURFCAMu obrábění součásti, kterou jste připravili v předchozí práci Návrh součásti.

Pro převedení modelu součásti do SURFCAMu použijte formát SAT. Vyexportujte model z Inventoru postupem Soubor – Uložit kopii jako (SAT).

Soubor otevřete v SURFCAMu s následujícím nastavením.

Načtený model uložte do své složky s názvem:

Příjmení 2osé frézování 1.SCEDU

K modelu dokreslete horní a spodní obrys polotovaru (obdélník) přičemž dodržte zadané přídavky pro obrábění (horní strana 3mm, spodní strana 7mm, boční strany 5mm)

Počátek souřadnic přesuňte z rohu modelu do vhodnější polohy na roh polotovaru. Přesunutí proveďte způsobem Transformovat – Posunout – Pozice.

### Zarovnání horní plochy materiálu

Zvolte operaci NC – 2osé – Zarovnat a vyberte způsobem Řetězec horní obrys polotovaru.

Zarovnání proveďte frézovací hlavou vhodného průměru. Řeznou rychlost zvolte 100 m/min a posuv 0,05 mm/zub.

Panel Informace o Nástroji vyplňte podobně jako v předchozích úlohách, v panelu Kontrola Obrábění vyplňte níže uvedené položky.

Dráhy nástroje by měly vypadat podobně jako na následujícím obrázku.

### Frézování vnějšího obrysu

Frézování obrysu proveďte způsobem NC - 2osé - Kontura (Sousledné) a čelní válcovou frézou vhodného průměru. Způsobem Řetězec vyberte spodní (úplný) obrys polotovaru. V panelu Kontrola Obrábění rovněž zvolte Geometrie: Spodní.

Dráhy nástroje by měly vypadat podobně jako na následujícím obrázku.

### Frézování výběru

Frézování výběru proveďte způsobem NC – 2osé - Kapsa a čelní válcovou frézou vhodného průměru. Protože výběr není uzavřený vyberte zvlášť obrys výběru a hranu materiálu.

Označte obrys výběru způsobem Řetězec.

Pokračujte výběrem materiálu způsobem Řetězec.

Parametry v panelu Kontrola Obrábění zvolte podle následujícího obrázku.

Dráhy nástroje by měly vypadat podobně jako na následujícím obrázku. SURFCAM automaticky doplní nájezd nástroje z boku materiálu.

Použité nástroje Surfcam Velocity 3

Příprava modelu

Transformovat – Posunout – Pozice

Obrábění

NC – 2osé	–	Zarovnat

–	Kontura

–	Kapsa

Nejčastější chyby při zpracování úlohy:

- nesprávné umístění součásti vzhledem k počátku souřadného systému.

- nesprávně zadaná geometrie (horní, spodní) při vybírání obrysů součásti pro obrábění. Je třeba provádět grafikou simulaci obrábění a kontrolovat zda obrobený tvar souhlasí s modelem součásti.

- chyby v nájezdech nástrojů. S válcovou čelní frézou najíždět z boku obrysu

- číslování nástrojů nesouhlasí se systémem číslování v použitém řídícím systému stroje. Je třeba správně zadávat čísla nástrojů s ohledem na výsledný NC program.

- dodržovat správné řezné podmínky (velikost otáček a posuvů, správný směr otáčení vřetena, posuvy při frézování zadávat vždy v mm/min)

Ilustrace: archiv autora