| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_VC_CAM_15 |
| --- | --- |
| Název školy | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II |
| Autor | Martin Vacek |
| Tématická oblast | Programování CNC strojů a CAM systémy |
| Téma | Program pro dvouosé frézování 1 - vrtání |
| Ročník | čtvrtý |
| Datum tvorby | listopad 2011 |
| Anotace | Dokument navazuje na VY_32_INOVACE_VC_CAM_14 a zpracovává postup obrábění otvorů v systému SURFCAM Velocity 3. Dokument je zpracovaný formou tutoriálu a složí zároveň jako zadání pro skupinu žáků. Předpokládá se základní znalost rozhraní systému SURFCAM. |

### Dvouosé frézování 1 - vrtání

### Navrtání středů děr

Navrtání proveďte způsobem NC – 2osé – Vrtat a vyberte středicí vrták vhodného průměru. Navrtání proveďte pro všechny díry najednou.

Vyberte horní okraj všech děr.

Parametry navrtání zadejte podobně jako na následujícím obrázku. Při navrtání nemusíte zadávat hloubku díry.

Dráhy nástroje by měly vypadat podobně jako na následujícím obrázku.

### Vrtání děr s válcovým zahloubením

Zvolte novou operaci NC – 2osé – Vrtat a vyberte rohové díry s válcovým zahloubením. V tabulce Správa děr přidejte druhý cyklus (vrtat a válcové zahloubení).

Vyberte pro první cyklus šroubovitý vrták odpovídajícího průměru.

V panelu Řízení Cyklu zadejte hloubku díry.

Pro druhý cyklus Válcové zahloubení vyberte odpovídající nástroj. Válcové záhlubníky jsou označené rozměrem šroubu, pro který jsou určené.

V panelu Řízení Cyklu zadejte hloubku zahloubení.

Dráhy nástroje by měly vypadat podobně jako na následujícím obrázku.

### Vrtání děr s kuželovým zahloubením

Vrtání zbylých děr proveďte stejně jako v předchozím případě. Pro druhý cyklus Kuželové zahloubení zvolte odpovídající nástroj.

Pro kuželové zahloubení zadejte místo hloubky díry průměr vnějšího okraje zahloubení.

Dráhy nástroje by měly vypadat podobně jako na následujícím obrázku.

Zobrazení drah nástrojů pro všechny operace by mělo vypadat podobně jako v následující ukázce.

Před spuštěním simulace zadejte polotovar pro celý NC Projekt. Z náčrtku je možné odvodit rozměry polotovaru ve všech třech osách pomocí Geometrie ohraničujícího kvádru.

Výsledek simulace by měl odpovídat následujícímu obrázku.

Pro celý projekt vytiskněte Seřizovací list (seznam operací). Do hlavičky seřizovacího listu doplňte své Jméno a Příjmení a název práce Příjmení 2osé frézování 1.

Postup obrábění převeďte do NC programu pro FC 16 CNC a odsimulujte v MIKROPROG F. Soubor s NC programem pojmenujte Příjmení 2osé frézování 1.FCB a uložte do své složky.

Odevzdat:

výtisk seřizovacího listu

Příjmení 2osé frézování 1.SCEDU

Příjmení 2osé frézování 1.FCB

Použité nástroje Surfcam Velocity 3

Obrábění

NC – 2osé	–	Vrtat

Nejčastější chyby při zpracování úlohy:

- nesprávně zadaná hloubka díry při vrtání

- nesprávně zvolený nulový bod na nástroji.

- číslování nástrojů nesouhlasí se systémem číslování v použitém řídícím systému stroje. Je třeba správně zadávat čísla nástrojů s ohledem na výsledný NC program.

- dodržovat správné řezné podmínky (velikost otáček a posuvů, správný směr otáčení vřetena, posuvy při frézování zadávat vždy v mm/min)

Ilustrace: archiv autora