| Číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0556 |
| --- | --- |
| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_VC_CAM_17 |
| Název školy | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II |
| Autor | Martin Vacek |
| Tématická oblast | Programování CNC strojů a CAM systémy |
| Téma | Program pro dvouosé frézování 2 |
| Ročník | čtvrtý |
| Datum tvorby | listopad 2012 |
| Anotace | V dokumentu je ukázáno dvouosé frézování součásti v CAM systému SURFCAM Velocity 3 ve formě souhrnné práce. Pro obrábění jsou použity funkce zarovnání materiálu, kontura, kapsa, vrtání a zahlubování. Podrobnější popis jednotlivých operací je zpracován v dokumentech VY_32_INOVACE_VC_CAM_14 a VY_32_INOVACE_VC_CAM_15. Dokument je zpracovaný formou tutoriálu a složí zároveň jako zadání pro skupinu žáků. Předpokládá se základní znalost rozhraní systému SURFCAM. |

### Dvouosé frézování 2

Zpracujte v SURFCAMu postup obrábění součásti ze souboru 12 2osé frézování 2.ipt.

Zadání zkopírujte ze složky S:\PRO_STUDENTY\CAM\12 2osé frézování 2.ipt do své složky.

Zpracujte v Inventoru výrobní výkres součásti na formát A3.

Použijte šablonu ISO-SPSPB.idw

Na výkresu zakótujte pouze hlavní rozměry, hloubky jednotlivých výběrů a rozměry vrtaných děr.

Do razítka doplňte rozměry polotovaru (viz dále) a materiál EN AW-2024.

Výkres uložte do své složky Příjmení 12 2osé frézování 2.idw a vytiskněte.

Model součásti převeďte do SURFCAMu pomocí formátu SAT a uložte pod názvem Příjmení 12 2osé frézování 2.SCEDU

Použijte polotovar o rozměrech 250x170x30. Horní stranu zarovnejte do hloubky 2.

Při obrábění použijte operace Zarovnat, Kontura, Kapsa a Vrtat.

Při obrábění pravé kapsy (mimo výstupku) zadejte výšku pomocí Geometrie: Horní Z, viz obrázek.

Pro celý postup obrábění vytiskněte Seřizovací list. Do záhlaví doplňte Jméno a Příjmení a název práce.

Postup obrábění přeložte pro frézku FC 16 CNC a zkontrolujte v MIKROPROG F. Program uložte do své složky s názvem Příjmení 12 2osé frézování 2.FCB.

Odevzdat:

Příjmení 12 2osé frézování 2.idw

Příjmení 12 2osé frézování 2.SCEDU

Příjmení 12 2osé frézování 2.FCB

vytištěný výkres

seřizovací list

Ilustrace: archiv autora