| Číslo materiálu | VY_32_INOVACE_VC_CAM_18 |
| --- | --- |
| Název školy | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II |
| Autor | Martin Vacek |
| Tématická oblast | Programování CNC strojů a CAM systémy |
| Téma | Program pro CNC soustruh 1 |
| Ročník | čtvrtý |
| Datum tvorby | listopad 2012 |
| Anotace | V dokumentu je zpracován postup tvorby programu pro CNC soustruh v systému SURFCAM Velocity 3. Dokument je zpracovaný formou tutoriálu a složí zároveň jako zadání pro skupinu žáků. Předpokládá se základní znalost rozhraní systému SURFCAM. |

### Program pro CNC soustruh 1

Zpracujte v SURFCAMu postup obrábění součásti ze souboru:

S:\PRO_STUDENTY\CAM\Surfcam zadání\13 Soustružení 1\CAM 4SP Surfcam soustružení 1.ipt

Celá práce bude obsahovat:

- výrobní výkres součásti (IDW + vytištěný výkres)

- model součásti v polovičním řezu pro obrábění (IPT + SAT)

- postup obrábění v SURFCAMu (SCEDU)

- NC program přeložený pro S2000 (SUF + SET)

- seřizovací list

Výkres součásti

Zkopírujte do své složky výše uvedený model. Nakreslete a vytiskněte výrobní výkres součásti na formát A4, použijte šablonu ISO-SPSPB.idw

Název výkresu 13 SURFCAM SOUSTRUŽENÍ 1

Polotovar ø48x65

Materiál EN AW-2024

Název souboru Příjmení 13 Surfcam soustružení 1.idw

Načtení modelu do Surfcamu

Upravte model součásti na poloviční řez (180°) a uložte pod názvem

Příjmení 13 Surfcam soustružení 1 řez.ipt

Uložte kopii tohoto souboru ve formátu SAT pod názvem

Příjmení 13 Surfcam soustružení 1 řez.sat a načtěte do SURFCAMu

Obrys materiálu

V SURFCAMu změňte souřadný systém Nástroje – Osy – Průměr soustružení.

Nakreslete osu součásti v délce 64 (po zarovnání čela polotovaru).

Přesuňte celý model levým koncem osy na souřadnice D0, Z0. Nulový bod obrobku bude tedy shodný s nulovým bodem stroje.

Nakreslete vnější a vnitřní obrys polotovaru podle připojeného obrázku. Přídavek na zarovnání čela není nutné kreslit.

Zarovnání čela

Zvolte operaci NC – Soustružení – HrubČela. Vyberte body podle připojeného obrázku. Bod návratu a Bod nájezdu zadejte na D100 a vhodné délce (v ukázce D100, Z85).

První část tabulky pro soustružení je stejná pro všechny operace.

Označení soustružnických nástrojů v SURFCAMu

Příklad označení CNMG431B 0.4mm OD FACE/TURN 80 Deg

CNMGOD431B – označení výměnné břitové destičky

0.4mm – poloměr špičky nástroje

OD – vnější/vnitřní nůž – OD – vnější nůž

ID – vnitřní nůž

FACE/TURN – typ nože viz. dále

80 Deg – úhel špičky nástroje

Základní soustružnické nástroje

Označení v SURFCAMu						Označení podle normy ISO

CNMG431B 0.4mm OD FACE/TURN 80 Deg				SCLCR/L

hrubovací nůž na vnější čelní a válcové plochy, úhel špičky 80°, poloměr špičky 0,4mm

VNMG432B 0.4mm OD FACE/TURN 35 Deg				SVJCR/L

dokončovací nůž na vnější čelní a válcové plochy, úhel špičky 35°, poloměr špičky 0,4mm

CNMG431B 0.4mm ID FACE/TURN 80 Deg				S12K – SCLCR/L

hrubovací nůž na vnitřní čelní a válcové plochy, úhel špičky 80°, poloměr špičky 0,4mm

DNMG431B 0.4mm ID FACE/TURN 55 Deg				S12K – SDUCR/L

dokončovací nůž na vnitřní čelní a válcové plochy, úhel špičky 55°, poloměr špičky 0,4mm

NG2031R 3.1750mm OD GROOVING					XLCFR/L

zapichovací vnější nůž, šířka ostří 3,1750mm

V záložce Zarovnat čelo vyberte pouze Hrubování a zadejte velikost přídavku pro zarovnání čela a velikost jedné třísky.

Dráhy nástrojů by měly vypadat podobně jako na následujícím obrázku.

Vrtání

Vrtání proveďte způsobem NC – Soustružení – Vrtat.

Použijte středící vrták a šroubovité vrtáky příslušných průměrů.

Při soustružení je každá vrtací operace zadaná samostatně.

Výchozí bod pro vrtání je pravý konec osy součásti.

Bod návratu zadejte na ose Z (např. D0, Z100)

Zadejte položky podle obrázku. Hodnoty Výchozí Rychloposuv a Bezpečná Vzdálenost jsou vztažené k počátku souřadnic a musí ležet před obrobkem!

Vnější podélné soustružení

Zvolte operaci NC – Soustružení – Po délce

Obrys modelu a hranici materiálu vyberte podle následujícího obrázku.

V záložce Panel Soustružení doplňte údaje podle připojeného obrázku.

Dráhy nástroje by měly vypadat podobně jako na následujícím obrázku.

Vnitřní podélné soustružení

Vnitřní soustružení zadejte podobně jako vnější soustružení, pouze správně zvolte vnitřní nůž.

Zapichování a upíchnutí

Pro zapichování zvolte operaci NC – Soustružení – Zapichování. Obrys modelu vyberte podle připojeného obrázku. Hranici materiálu není třeba při zapichování zadávat.

Každý zápich zpracujte jako samostatnou operaci.

Vyberte vnější zapichovací destičku 3,175 mm a upravte šířku na 3 mm.

Dráhy nástrojů by měly vypadat podobně jako na následujícím obrázku.

Pro upíchnutí vyberte operaci NC – Soustružení – Upichování.

Jednotlivé body vyberte podobně jako při zarovnání čela.

V záložce Upichování nastavte Typ Rohu: Sražení a zadejte velikost zkosení hrany před upíchnutím. Zkosení tedy nemusí být na modelu vytvořené a lze jej zadat pouze číselně.

Všechny dráhy pro obrábění by měly vypadat podobně jako na následujícím obrázku.

Postprocesing

Pro celý postup obrábění vytiskněte seřizovací list.

Postup vrtání nebudete převádět do NC programu.

Zvolte Přidat nové nastavení do projektu a celý postup obrábění rozdělte na samostatnou část pro soustružení a samostatnou část pro vrtání.

Postup soustružení přeložte do NC programu pro SRL 20 CNC.

Vypočtený NC program uložte do složky Dokumenty s názvem

Příjmení 13 Surfcam soustružení 1.suf

V simulaci S2000 nastavte polotovar s vnitřním průměrem stejným jako vrták použitý v SURFCAMu.

Znovu uložte v S2000 celou práci, čímž vznikne soubor s nastavením

Příjmení 13 Surfcam soustružení 1.set

oba soubory zkopírujte do své složky na disku S:

Simulace v S2000 by měla vypadat podobně jako na následujícím obrázku.

Odevzdat:

Příjmení 13 Surfcam soustružení 1.idw

Příjmení 13 Surfcam soustružení 1 řez.ipt

Příjmení 13 Surfcam soustružení 1 řez.sat

Příjmení 13 Surfcam soustružení 1.scedu

Příjmení 13 Surfcam soustružení 1.suf

Příjmení 13 Surfcam soustružení 1.set

výkres součásti

seřizovací list

Ilustrace: archiv autora